## Slide 1: Pong
by métral Sébastien & Zufferey loris
Notes: SEB: Présentation du jeu sur écran LCD tactile, on a utilisé un PIC18LF25K22, alimenté avec deux piles AAA pour rendre le jeu portable.

## Slide 2: Conception
Protection anti-inversion
On/off backlight
On/off command
Notes: SEB: La protection anti-inversion se fait grâce à un mosfet N, ainsi, si on branche les piles à l’envers, le circuit ne sera pas alimenter en -3V pour empêcher d’endommager notre circuit. Un autre montage à l’aide d’un mosfet nous permet de gérer l’alimentation des backlight ainsi que des commandes. Il fonctionne comme un interrupteur, dés qu’on envoie un signal depuis le PIC, on peut couper ou non l’alimentation des leds afin d’économiser de la batterie. Toujours dans cette optique, pour le choix du mosfet nous avons chercher un mosfet avec un petit RDSON, afin qu’il consomme le moins possible, ainsi, notre mosfet a un rdson de 75mOhm au maximum

## Slide 3: Lecture touchscreen
Mesure analogique
Déclenche une interruption
Notes: LORIS: L’écran LCD que nous avons est un écran tactile résistif. Ainsi, le schéma que nous voyons ici représente bien son fonctionnement. Il y a deux couches de film, une première couche pour la résistance en X et une seconde pour la résistance en Y.
Lorsqu’on vient presser sur l’écran, les deux couches se touchent et il nous reste plus qu’a mesurer la valeur de la tension sur Y+ ou X+ afin de connaitre la position.
Pour pouvoir faire cette mesure, il est important de configurer une des pins en X et une des pins en Y en analogique.
Par exemple pour la mesure de X, la pin X+ est sur Vref, X- à 0, et Y- en open. Puis on vient mesurer en analogique sur Y+ pour connaitre la position en X.
Un pression sur l’écran va générer une interruption, qu’on va détailler un peu après.

## Slide 4: Conception
Connection entre LCD et PIC
Data sur un seul port
PWM sur backlight
RX & TX pour multijoueur
XR & YU sur analog & interrupt
Notes: LORIS: L’écran LCD sera commandé grâce au PIC, pour ce faire, nous configurer l’écran LCD en 8 bits, ainsi il est important de connecter les datas sur un seul et même port du PIC.
Comme on peut le voir, les LEDS qui gèrent la parties backlight sont branchées sur le mosfet pour pouvoir les contrôler. On a aussi branché une PWM sur la BackLightCmd afin de pouvoir faire clignoter les leds très rapidement, cela nous permet d’économiser l’énergie des piles sans que ce soit dérangeant car invisible à l’œil nu.
Deux PINS RX & TX permettent de communiquer avec un autre jeu afin de jouer en multijoueur, mais nous n’avons pas eu el temps d’implémenter cette partie.

## Slide 5: Structure du code
Machine d’état
XF
Interruption
Struct
Notes: SEB:

## Slide 6: Display
Affichage des menus (boutons, textes & sliders)
Redessine les éléments du jeu
Notes: LORIS: Avec ce diagrame, on peut facilement comprendre le fonctionnement de la machine d’état du display. C’est ici qu’on viendra gérer l’affichage des menus, donc des boutons, du textes et des sliders.
Lorsqu’on lance le jeu, le menu Welcome s’affiche, d’ici, on peut accéder aux paramètres pour régler la luminosité de l’écran et le niveau du jeu. On peut revenir au menu principal avec un bouton de retour.
Depuis le menu, on peut lancer le jeu en solo ou en multijoueur ou encore éteindre l’écran. Lorsqu’on perd, un menu de fin nous propose de rejouer une partie ou alors d’éteindre le jeu.
La plupart des menu sont dessiner qu’une seule fois, à part dans les paramètres ou on doit rafraichir les sliders. Dans le jeu, les paddles et la ball est redessiner en continu.

## Slide 7: Touchscreen
Interruption avec une pression
Calcul de la position
Notes: LORIS: Nous avons branché les PINS de mesure de l’écran LCD sur des entrées du PIC possédant des interruptions. Ainsi, la partie touchscreen est dans l’état Waiting, dès lors qu’on fait une pression sur le LCD, cela nous génère une interruption et on va pouvoir calculer la position de la pression. Ce calcule est fait chaque 4ms tant que la pression est maintenue. Dès qu’on relâche, on retourne dans l’état Waiting.

## Slide 8: Sleep mode
Gestion du mode veille
Réveille via une pression
Notes: SEB:

## Slide 9: GameController
Gestion des boutons/sliders
Gestion des paramètres du jeu
Gestion des règles
Notes: SEB:

## Slide 10: Questions ?
Notes: SEB: